## Slide 1
Avanserte Kobotics-løsninger
Beste praksis
Notes: ✅

## Slide 2
Notes: ✅Done✅

## Slide 3: Introduksjon
Mekanisk & Sensorer
Tradisjonelle rengjøringsproblemer
Hindringer
Lokalisering
Brukergrensesnitt
Hvilke problemer kan oppstå for automatiserte rengjøringsroboter?
Notes: ✅Done✅

## Slide 4: Problemløsningsprosses
Renholder
(Level 3)
Spørsmål / problem
Område ansvarlig
(Level 2)
✅ Klarer å løse ✅
❌ Kan ikke løse ❌
Premiere Produkter
(Level 1)
✅Klarer å løse✅
❌ Kan ikke løse ❌
METABOTS Hotline
✅ Klarer å løse ✅
Robot bytte
Premiere Produkter
On-site
❌ Kan ikke løse ❌
✅Able to solve✅
❌ Kan ikke løse ❌
Notes: ✅Done✅

## Slide 5
Part A: Before Cleaning Operations
A.1. Robot forberedelse
A.2. Sim-kort oppsett
A.3. Programvareoppdatering
A.4. Ny kartoppretting
A.5. Optimalisering av rengjøringsoppgaver
A.6. Lokalisering
A.7. Ladestasjon: Oppsett
A.8. Planlagt rengjøring
Notes: ✅Done✅

## Slide 6: A.1.Robot Forberedelse
Sørg for at META-SCRUB 60 er klar for rengjøring.
Logg inn på METABOTS-appen med brukernavn og passord
(Robotpanel, mobil, nettbrett).
Tilkobling
Energi
Batterinivå
Rentvannstank
Skittenvannstank
Lavt
10%
Lavt
10%
Høyt
90%
META-SCRUB 60 vil ikke starte rengjøringsoperasjon
Eller
META-SCRUB 60 stopper rengjøringen
META-SCRUB 60 vil returnere til: Ladestasjon
Eller
QR parkeringskode
Eller
Tilfeldig plassering
Notes: ✅Done✅
What is the % for Battery / clean water tank / Recovery tank /

## Slide 7: A.1.Robot Forberedelse
Hvordan fylle på META-SCRUB 60 rentvannstank?
Auto-Påfyll
(Front)
Manuell Påfyll
(Topp)
Krever integrert ladestasjon
Bruk en vannslange eller bøtte for å fylle på
✅
❌
Notes: ✅Done✅
What is the % for Battery / clean water tank / Recovery tank /

## Slide 8: A.2. Sim-kort oppsett
Sim-kort og 4G-tilkobling lar Meta-Scrub 60:
Send varsler om robotstatus og rengjøringsoperasjoner (lang rekkevidde).
Få tilgang til forskjellige METABOTS-oppdateringer
Standard Sim-kort
(Uten Adapter)
Micro Sim-kort
(Adapter trengs)
Nano Sim-kort
(Adapter trengs)
Åpne Teknisk bakpanel
Fjern det svarte panelet
Sett inn sim-kort
Når simkortet er satt inn – start roboten på nytt
How to Set-up?
Sim-kort informasjon:
Sim-kortet må ha data-sim abonnement og ikke et vanlig telefon abonnement.
Notes: ✅Done✅
What is the % for Battery / clean water tank / Recovery tank /

## Slide 9: A.3.Software Oppdatering
Hvorfor er det viktig å oppdatere META-SCRUB 60?
Få tilgang til de nyeste funksjonene og oppgraderingene
Maksimere brukeropplevelsen gjennom enkelt grensesnitt
Forbedre META-SCRUB 60 rengjøringsoperasjoner og ytelser
Notes: ✅Done✅
What is the % for Battery / clean water tank / Recovery tank /

## Slide 10: A.3.Software Oppdatering
Se regelmessig etter oppdateringer
Last ned METABOTS APP
Long Range
Short Range
Robot QR Code
Brukergrensesnitt
Rengjøringsverktøy
Navigasjons- kontroller
Når oppdateringen er fullført, må META-SCRUB 60 startes på nytt.
Notes: ✅Done✅
What is the % for Battery / clean water tank / Recovery tank /

## Slide 11: A.4.Ny kartoppretting
Beste Praksis
Skyv META-SCRUB 60 med klokken langs veggen*.
Skyv META-SCRUB 60 mot klokken langs veggen*.
*(Ikke skann mindre enn 50 cm fra veggen).
Flere referansepunkter - tomme områder = Stabil Lokalisering
X2
Notes: ✅

## Slide 12: A.5. Optimalisering av rengjøringsoppgaver
Delt rengjøringsområde:
Forbedre rengjøringseffektiviteten og energisparing
Full prøvekjøring
(Før overlevering til bruker)
Identifiser hvor risikoområdene er på kartet og sørg for nøyaktig rengjøringseffektivitet
Hvorfor?
Notes: ✅Done✅

## Slide 13: A.6.Lokalisering
META-SCRUB 60 for å identifisere kartet før du starter rengjøringsoperasjoner.
Auto-Lokalisering
Manual Lokalisering
Lokaliseringsikon > Juster manuelt > Start lokalisering
Ladestasjon
QR Parkingskode
Notes: ✅Done✅
Note: Option about auto-localization
 Robot will not start cleaning operations if localization not successful
Can Be tested on the field.
Choose few robot to start first

## Slide 14: A.7.Ladestasjonoppsett
AC Power Socket
100 cm
100 cm
200 cm
5. Ladestasjonen skal være slått på.
(under ladeprosessen og planlagt rengjøring).
1. Plasser på flatt gulv og ved vegg.
2. Ingen gjenstander eller hindringer rundt.
3. Nær strømuttak (maks. 100 cm).
4. QR-kode skal være synlig for META-SCRUB 60 (ikke for mørkt eller ikke utsatt for mye sollys).
90°
Notes: ✅Done✅

## Slide 15: A.8.Planlagt rengjøring
Hvorfor starter ikke den planlagte rengjøring som planlagt?
QR-kode på toppen av ladestasjonen er ikke synlig (for mørkt)
Manuell modus er satt på
Hindringer mellom robot og rengjøringsområde.
Utilstrekkelig energinivå:
Lavt batterinivå, lavt rentvannstanknivå , høyt skittenvannstanknivå.
META-SCRUB 60 må være slått på eller i hvilemodus
Når planlagt rengjøring er fullført, vil META-SCRUB 60 gå tilbake til ladestasjonen.
Hvis ladestasjonen er slått av, vil meldingen "dokking mislyktes" vises på langdistanseapplikasjonen.
Notes: ✅Done✅
Note: Dust on the charging station QR code can also affect META-SCRUB 60 to read it.

## Slide 16
Del B: Under rengjøringsoperasjoner
B.1. Ringlysstatus
B.2. Nødstoppavbrudd
Notes: ✅Done✅

## Slide 17: B.1.Robot Status
Farget ringlys indikerer statusen til META-SCRUB 60
Detailed information about Robot Status description is available in the META-SCRUB 60 User Manual
Lading (Fading)
Grønn = Ladestatus
Blå = Operasjonsstatus
Standby (Fading)
Arbeider (Kontinuerlige)
Paused (Flashing)
Rød = Feilstatus
Gul = Energi Status
Emergency Stop (Flashing)
Exception (Kontinuerlige)
Lavt vann (Kontinuerlige)
Høy skittenvannstank (Kontinuerlige)
Lavt batteri(Fading)
Notes: ✅Done✅

## Slide 18: B.2. Nødstoppavbrudd
Rengjøring pågår
"Nødstopp" aktivert
Start "Manuell lokalisering"
Lokalisering vellykket
Lokalisering vellykket
Start "Auto-lokalisering"
Auto-lokalisering
Alternativ 1:
Gjenoppta rengjøringsoperasjoner
Manual Lokalisering
Alternativ 2:
Robot foran ladestasjonen eller QR-parkeringskode
Auto-lokalisering mislyktes, trykk på knappen
“Ikke lokalisert”
Deaktiver "Nødstopp"
Gjenoppta rengjøringsoperasjoner
Notes: ✅

## Slide 19
Del C: Etter rengjøringsoperasjoner
C.1. Robotvedlikehold
C.2. Forbruksvarer og verktøy
C.3. Daglig vedlikehold
Notes: ✅Done✅

## Slide 20: C.1.Robot Vedlikehold
På slutten av dagen, når rengjøringen er fullført, må robotvedlikehold utføres av operatøren.
Reduser nedetid
Øk robotens liv
Øk rengjøringseffektiviteten
Øk sikkerheten
Detaljerte vedlikeholdsprosesser kan leses I manualen
Notes: ✅Done✅

## Slide 21: C.2.Forbruksvarer og verktøy
Front Bumper
(Fjern etter operasjoner for å få tilgang til skurebørster/pads og justering av dybdekamerakabel om nødvendig)
Mopp og tilbehør
(Rengjør daglig etter operasoner med rent vann)
Nal og tilbehør
(Rengjør med en klut/tørkepapir)
Skrubbebørster
(Fjern etter operasjoner og rengjør under rent vann)
Filter pose
(Bør skylles daglig etter rengjøringsoperasjoner)
Sugeslange
Notes: TBC

## Slide 22: C.3.Daglig Vedlikehold
Detaljert informasjon om robotvedlikehold er tilgjengelig i brukerhåndboken for META-SCRUB 60
Hver gang META-SCRUB 60 har blitt brukt (Generelt på slutten av dagen).
1.Tøm tanken.
2. Skyll med vannslange.
3.Rengjør søppelfilterposen.
4. Skyll med vann.
1. Fjern støtfangeren foran.
2. Ta av børster / pads.
3. Rengjør med vann.
4. Fest børster/pads igjen.
5.Reposisjoner fremre støtfanger.
Bruk en våt klut eller svamp for å fjerne skitt og rusk.
Mopping
Lading
Børster / Pads
Nal/sugeslange
1. Fjern fra støvmoppen.
2. Rengjør med vann og la tørke.
3. Plasser på nytt på vedlegget.
Skrubbing
Skittenvannstank
Ladestasjon
AC strømkabellader
Robot & Charging Station must be turned on
✅(Battery full = Auto-cut off)✅
Robot & AC Power Cord Charger must be turned on
❌(Battery full = No Auto-cut off) ❌
Notes: ✅Done✅

## Slide 23
Del D: feilsøking
D.1. Kameraer og sensorer
D.2. Kan ikke nå rengjøringsområdet
D.3. Unormal banedekning
D.4. Vannlekasje
D.5. Ladestasjon: Dokking mislyktes
Notes: ✅Done✅

## Slide 24: D.1. Feilsøking: Kameraer og sensorer
Feilkode-
melding
Error Code 222 - Lidar Anomaly
Error Code 223 - Depth Camera 0 Abnormal
Error Code 226 - Depth Camera 3 Abnormal
Error Code 225 - Depth Camera 2 Abnormal
Error Code 224 - Depth Camera 1 Abnormal
Error Code 120 - Communication Error
Camera & Sensors
Slå av
(Bruk META-SCRUB 60 Nøkkelen)
Rengjør sensorer
(LIDAR og kameraer med en myk og tørr klut)
If “Error Code 226 - Depth Camera 3 Abnormal”
kabelen bak den fremre støtfangeren må justeres og roboten startes på nytt
Strøm skrudd på
(Bruk META-SCRUB 60 Nøkkelen)
Notes: ✅Done✅

## Slide 25: D.2.Kan ikke nå rengjøringsområdet
Eller
Virtuelle Hindringer
Fysiske hindringer
Hindringer
Virtuelle
vegger
Lokalisering
feilet
Rengjøringsområde
Hvis META-SCRUB 60 ikke er lokalisert riktig, vil den ikke rengjøre rengjøringsområdet på riktig måte og vil ikke gjennkjenne virtuelle vegger.
Slett
hindringer
Fjern
virtuelle
vegger
Notes: ✅Done✅
Robot failed to return to the charging Station:
Not enough lights (too dark).
Charging station has been moved.
Charging station is not turned on.
Obstacles between robot and charging station.
Localization is not accurate.
The robot ends operations and returns to charging station:
Cleaning task is completed.
Battery level Low.
Clean water level low.
Recovery tank full.

## Slide 26: D.3. Unormal kjørebane (Abnormnal path cover)
✅Normal kjørebane✅
❌Unormal kjørebane❌
Plasseringen er riktig
Kamerakalibrering
(Menu> Settings > Robot Settings)
Under transport kan vibrasjoner og støt ha endret vinkelen på kameraet litt.
Hvorfor?
Hvordan?
Notes: ✅Done✅

## Slide 27: D.4.Feilsøking: Vannlekkasje
Vannlekkasje
(META-SCRUB 60 suger ikke opp vannet på gulvet).
Lav/dårlig sugekraft
(Skift på sugekraft innstillingene)
Deksel til skittenvannstank
(ikke plassert skikkelig på)
Løs sugeslange
(Ikke festet skikkelig)
Skittenvannstank er full
(Tøm skittenvannstanken)
Justering av nal (Ikke justert godt nok)
Sugeslangen er blokkert/tett
(Rengjør/spyl slangen)
Filterposen er full/tett
(I skittenvannstanken)
Nalen er utslitt
(Nalen må byttes ut)
Notes: ✅Done✅

## Slide 28: D.5.Ladestasjon: Dokking mislyktes
Vises på Long appen når META-SCUB 60 ikke kan nå ladestasjonen.
QR-koden er ikke synlig (mørkt miljø)
Ladestasjonen har blitt flyttet
Ladestasjonen er ikke slått på.
Hindringer mellom robot og ladestasjon
Lokalisering er ikke nøyaktig
Notes: ✅Done✅

## Slide 29: H.5. Sammendrag: Robotdrift
Kart administrasjon
Oppgave administrasjon
Rengjøringsoperasjoner
Rapporter
Vedlikehold
Laging av kart
Kartendring
(Virtuelle vegger, begrensede områder, viskelærverktøy).
Laging av rengjøringsområde/oppgave
Rengjøringsoppgave endring
(Rengjøringsoppgave, repetisjoner).
Lokalisering
Energi nivå
(batteri, rentvannstank og skittenvannstank)
Lad
META-SCRUB 60
Daglig vedlikehold
(Vanntank, skurebørster, nal).
Rapportliste og detaljer for analyse av rengjøringseffektivitet
1
2
3
4
5
Notes: ✅

## Slide 30: Q&A Sesjon
Avanserte Kobotics-løsninger
Notes: ✅